MM1A
háromcsatornás analóg gombatermesztő automatika
Felhasználói leírás

(Rsz.: 59/7-2017)
Műszaki adatok / Tápfeszültség: 230 V AC / Teljesítményfelvétel: max. 10W (kapcsolt fogyasztók nélkül) / Mechanikai mérete: 300 x 250 x 120 mm / Védettség: IP54 / A berendezés csak ott alkalmazható, ahol a helyiséget nyáron sem szükséges hűteni (pl. pince). / Üzemmódok / Világítás Szellőztetés Fűtés / Belső vezérlés folyamatos folyamatos folyamatos / időzített termosztát által kapcsolt időzített / Külső vezérlő feszültség +12 V / Külső vezérlés bemeneti áram 40 mA 109 mA 40 mA / Kimeneti feszültség 230 V AC / Kimeneti áram 2 A 10 A 2 A / Kimenet védelem olvadóbiztosíték / A készülék mechanikus 1 napos időkapcsolókat tartalmaz. A minimálisan beállítható kapcsolási idő 15 perc. / A készülékhez olyan termosztát kapcsolható, amely a beállított hőmérséklet elérésekor bontja az áramkört. A folyamatos üzembe kapcsolva vagy külső vezérlés esetén a termosztát nem üzemel! / Az olvadóbiztosítékok a készülék belsejében találhatóak. / Kinézet / Kezelőszervek és csatlakozók / Cs1: / 1: termosztát be / 2: termosztát +12 V / 3: GND / 4: világítás külső vezérlés / 5: szellőzés külső vezérlés / 6: fűtés külső vezérlés / Cs2: / 1: 230 V be N / 2: 230 V be PE / 3: 230 V be L / 4: világítás ki N / 5: világítás ki PE / 6: világítás ki L / 7: szellőzés ki N / 8: szellőzés ki PE / 9: szellőzés ki L / 10: fűtés ki N / 11: fűtés ki PE / 12: fűtés ki L